## Slide 1: Lielahden päiväkodin asemakaavahanke
Liikenteellinen selvitys

## Slide 2: Lielahden päiväkotihanke
Suunnitelmissa uusi päiväkoti nykyisen tilalle
  Rakennusten bruttoala n. 2 350 m2
Päivähoitopaikkoja 8 ryhmälle eli yhteensä 160 lapselle
Henkilökunnan määrä n. 30
Palvelee tulevaisuudessa erityisesti Lintulammen, Pohtolan ja Niemen alueella asuvia lapsiperheitä
Sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen alueella

## Slide 3: Liikenneverkko ja liikennemäärät
Pohtolankatu tasoltaan alueellinen kokoojakatu
  Kadun keskimääräinen liikenne päiväkodin kohdalla n. 5 200 ajon./vrk (11/2016)
Ollinojankatu tasoltaan tonttikatu
  Kadun liikennemääristä ei ole tietoa (alhaiset)
  Kadun kautta kulku kirkolle ja As Oy Lehtipihan tontille
Lielahdenkatu tasoltaan paikallinen kokoojakatu
  Kadun keskimääräinen liikenne nykyisin n. 6200 ajon./vrk (9/2016)
  Niemenrannan alueen kasvu lisää liikennettä
    Mahdollinen tuleva raitiotie Lentävänniemeen kuitenkin tasoittaa tilannetta

## Slide 4: Jalankulun reitit ja suojateiden paikat
Jalankulun yhteydet päiväkodille hyvät joka suunnasta
Uusia suojateitä voitaisiin toteuttaa Pohtolankadulle nykyisen bussipysäkin eteläpuolelle ja Ollinojankadun itäpäähän pysäköintialueen kohdalle
Viereisen huoltoaseman raskas liikenne turvallisuusriski
  Tarve kehittää huoltoaseman ympäristön katu-, liittymä- ja pysäköintiratkaisuja
Uudet suojatiet

## Slide 5: Pyöräilyn reitit
Pohtolankatu ja Lielahdenkatu kuuluvat pyöräilyn pääväyliin
  Pohtolankadun itäpuolinen jalankulun väylä (sivuaa päiväkotia) ei nykytilassa sovellu kapeuden vuoksi pyöräilyyn
Ollinojankatu Pohtolankadun länsipuolella pyöräilyn aluereitti, itäpuolella ei luokkaa
  Ollinojankadun itäpäästä kuitenkin jalankulun ja pyöräilyn yhteys Lielahdenkadulle

## Slide 6: Joukkoliikenteen saavutettavuus
Lielahden päiväkoti on erittäin hyvin joukkoliikenteen saavutettavissa
  Bussipysäkit Pohtolankadulla aivan päiväkodin vieressä
  Liikennöivät bussilinjat:
    Pohtolankatu: 28, 86
    Lielahdenkatu: 3
Nykyiset bussipysäkit kaava-alueen läheisyydessä

## Slide 7: Tontille ajo ja pysäköinti, nykytila
Pääpysäköintialue on sijainnut tontin luoteiskulmassa
  Nykytilanteessa tonttiliittymä sijaitsee Pohtolankadulla, jossa kuitenkin on nykyisessä asemakaavassa liittymäkielto. Lisäksi tonttiliittymä bussipysäkin välittömässä yhteydessä
Lisäksi kävijät ovat voineet käyttää Ollinojankadun varrella olevaa julkista pysäköintialuetta (n. 30 pys.paikkaa)
  Nykyisin 10 h aikarajoitus
  Pysäköintialue palvelee myös viereistä asutusta sekä kirkossa vierailevia
Pyöräpysäköinnille ei selkeää toteutusta
Nyk. tonttiliittymä
Nyk. pysäköinti
Julkinen pys.alue

## Slide 8: Tontille ajo ja pysäköinti, tavoitetila
Tontin korkeuseroista, rajallisesta tilasta ja Pohtolankadun liittymäkiellosta johtuen pysäköinnin toteuttaminen tontilla haasteellista
  Henkilökunnalle ei osoiteta erikseen pysäköintipaikkoja tontilta, vaan hyödynnetään olemassa olevaa julkista pysäköintialuetta
  Myös saattoliikenne ohjataan pääasiassa Ollinojankadun julkiselle pysäköintialueelle
  Tontille toteutettava vähintään 1 kpl invapysäköintipaikkoja, jolta oltava esteetön kulkuyhteys sisätiloihin
Pyöräpysäköinti toteutetaan tontilla
  Tarve 1/100 k-m2 eli n. 23 pyöräpaikkaa
  Puolet paikoista rakennettava katettuina
Julkinen pys.alue, 30 AP
Pyöräpysäköinti, ohjeelliset sijainnit

## Slide 9: Huoltoliikenne ja pelastustiet
Huoltoliikenteelle toteutetaan erillinen tasku tai peruutustila keittiötilojen läheisyyteen Ollinojankadun varteen
  Vaatii madallettua kiveä, sovitettava yhteen jalankulku- ja pyöräilyväylän kanssa
Pelastustieyhteys pihan puolelle parasta toteuttaa tontin itäreunan tai nykyisen tonttiliittymän kautta
  Huomioitava pihan toimintojen (mm. leikkitelineet) sijoittelussa
  Huolehdittava, että pihan kantavuus on riittävä pelastusajoneuvoille
Huoltotasku
Pelastusreitti-vaihtoehdot

## Slide 10: Hankkeen liikenteelliset vaikutukset
Hankkeen synnyttämä liikenne kohdistuu Pohtolankadulle ja Ollinojankadulle
  Pohtolankadulla Ollinojankadun liittymän kohdalla liikenteen lisäys nykytilanteeseen verrattuna on n. 10 %
  Ollinojankadulla hetkellinen lisäys voi olla moninkertainen nykytilanteeseen verrattuna, koska tämänhetkinen liikenne on erittäin vähäitä
Hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia katujen välityskyvylle
  Pohtolankadun ja Ollinojankadun liittymä saattaa ruuhkautua hetkellisesti aamun ja iltapäivän ruuhkatunteina (klo 7:30-8:30 ja 15:30-16:30)
Matkatuotoslaskelma |  |  |  |  | 
 | Kävijöitä/ vrk | Matkaa/ hoitopaikka/vrk | Matkat/ vrk | Ha-osuus, % | Automatkat/ vrk
Saattoliikenne | 160 | 8 | 1 280 | 40 % | 512
Henkilökunta | 30 | 2 | 60 | 35 % | 21
Huolto |  |  |  |  | 2-4

## Slide 11: Jatkotoimenpidetarpeet
Ollinojankadun pysäköintialueen kapasiteetin käyttö nykytilassa ja ennuste, jos aluetta käytetään päiväkodin työntekijöiden pysäköintiin ja saattoliikenteeseen
  Ollinojankadun pysäköintialueen kehittämissuunnitelman laatiminen
Suunnitelmat Ollinojankadun kehittämisestä saattoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi
  Esim. korotettu suojatie julkisen pysäköintialueen kohdalle
  Huomioitava myös viereisen huoltoaseman ja kirkon tarpeet
Päiväkodin sijainnin korostaminen liikennemerkein katutilassa

## Slide 12: Yhteenveto
Autojen pysäköinti toteutetaan julkisen pysäköintialueen yhteyteen niin henkilökunnalle kuin saattoliikenteelle
Huoltoliikenteelle oma tasku
Vähintään 1 kpl invapysäköintipaikkoja tontille
Pyöräpysäköinti pääasiassa Pohtolankadun puolelle, puolet katoksellisia paikkoja
Pelastusreitti tontin itäosan tai nykyisen tonttliittymän kautta pihaan
Julkinen pys.alue, 30 AP
Pyöräpysäköinti, ohjeelliset sijainnit
Huoltotasku
Pelastusreitti-vaihtoehdot